Инструкция по эксплуатации

сейфов компании LUCELL

Как открыть сейф:

- Нажать на кнопку Start, расположенную на передней панели в центре.

- Ввести Ваш код или заводской код 123456

- На передней панели загорится слово Open

- Открыть дверь сейфа.

Как закрыть сейф:

Закройте дверь сейфа.  Ригели автоматически ее заблокируют.

Примечания:

Аккуратно пользуйтесь сенсорной панелью. Не оказывайте излишне большого давления на кнопки сенсорных датчиков.

Если Вы 5 раз неправильно ввели код, то сработает сигнал тревоги, который будет звучать в течение 3 минут. Не пытайтесь извлечь батареи в момент работы тревожной сигнализации. Тревожный сигнал звучит в течение 3 минут, после чего останавливается.

Если Вы неправильно ввели какую-то цифру, нажмите на кнопку Start  и повторите попытку снова.

Если Вы будете постоянно нажимать на кнопку Start более 5 раз, сенсорная панель будет заблокирована на 3 минуты.

Смена кодовой комбинации:

Кодовая комбинация может содержать от 4 до 20 символов.

- Введите Ваш код или заводской код 123456 и откройте сейф

- Найдите красную кнопку для смены кода, находящуюся внутри сейфа на торцевой стороне двери

- Нажмите эту кнопку один раз

- На дисплее появится слово 1 USER (1 пользователь)

- Затем появится надпись Code

- После того, как надпись Code исчезнет, введите свой предыдущий код или заводской, если Вы меняете код в первый раз

- Если код был введен правильно, на экране появится Pass

- Введите новый код

- На экране появится надпись 1 Code, нажмите кнопку Start

- Введите новый код еще раз, на экране появится надпись 2 Code, нажмите еще раз кнопку Start

- Если все было сделано правильно, то на экране загорится надпись Finish

- Протестируйте сейф с новым кодом несколько раз, но только с открытой дверью!

- Для того, чтобы сработал замок сейфа на закрывание при открытой двери, нажмите на белую кнопку, находящуюся внутри сейфа на торцевой стороне двери под красной кнопкой смены кода.

Как сменить батарейки:

О том, что батареи необходимо заменить вы увидите надпись на экране и услышите тревожный сигнал.

На передней панели двери сейфа справа от кнопки Start есть надпись Battery. Нажмите с торца от надписи Battery на панель. Панель выдвинется вперед, и вы увидите контейнер с батареями.

Извлеките старые батареи и установите новые, соблюдая полярность. Задвиньте контейнер с батареями внутрь до щелчка. После того, как батареи будут заменены, Вы увидите надпись на экране Good.

Как активировать тревожную сигнализацию:

Чтобы активировать сигнализацию, расположенную внизу внутренней поверхности двери, включите тумблер в положение ON, после чего загорится красный огонек на блоке сигнализации.

Сигнализация активна через 15 минут после закрытия сейфа.

Использование AC/DC адаптера:

Компания «LUCELL» вместе с сейфом поставляет вместе с сейфом специальный коннектор, позволяющий активировать электронную панель при помощи AC/DC  адаптера. Гнездо адаптера расположено в правом нижнем углу правой торцевой стороны двери сейфа. Коннектор вставляется в гнездо в двери сейфа и соединяется с AC/DC  адаптером, напряжение 6 Вольт.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок  эксплуатации - 12  месяцев от  даты продажи сейфа.

В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя,  устраняются за его счет.

Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации, наличии механических повреждений, проведении ремонта лицами, не имеющими на это соответствующих полномочий, претензии к качеству работы не принимаются.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сейф   модель ________ № _________

Дата продажи  “____”_______________________

Наименование организации_____________________________

Подпись                                                                               печать фирмы-продавца